细胞缺氧研究装置技术参数

一、 产品简介

1.缺氧/低氧培养装置主体分为4部分：

A.上密封室

B.下密封室（连接有进出气孔）

C.网状隔层架

D.尼龙耐高压密封圈扣件

2.目前该产品分为两套解决方案：

A. 预混气方案：即由缺氧小室+单流量计组成，适用于低于5%氧气的非精确低氧的研

究。使用者直接购买固定浓度的预混气配套使用。

B. 精确控氧方案：即由缺氧小室+双流量计+氧电极组成，适用于低氧或富氧的对比研

究，能实现0-100%氧气浓度的精确控制。使用者须购买2瓶混合气在线混合得到实验的

目标气体浓度。

4.产品应用于低氧或富氧研究、心血管疾病研究、癌症、干细胞、艾滋病、人类体外辅助

生殖、麻醉手术、放射性物质或有毒气体的生物学研究等方面

5.本产品被SCI文献引用超过20000次，其中nature、science、Cell文献引用超过200次

二、 产品技术参数

1）外径31cm (12in); 高度11cm (4.7in) ；

2）内径: 26.7 cm (10.5 in) ；

3）材质：一次性成型高透明进口聚碳酸酯

4）内置三层隔板，内部容量可以放35mm-100mm 培养皿，96 孔板，细胞培养

瓶等具体如下：

84 个35mm 培养皿、27 个60mm 培养皿、12 个100mm 培养皿

9 个96 孔培养板、18 个25cm²培养瓶、8 个75cm²培养瓶

5）连接气管外径为10mm，内径为8mm，连接直通直径为8mm

6）上下密封室呈圆柱形腔体结构

7）流量计下端为进气口，上端为排气口；气瓶与流量计用1-5m的气管连接，气瓶上可以配

减压阀，（注意；打开阀门保证气压小于或等于0.15MPa）

8）配套2PSI安全压力消声器，超过超过2PSI自动弹开

9）气体流速控制见使用说明书

10）气体订购，预混气按使用者实际需求定制，如5% O2 、5%CO2、90%N2;，精确控氧

方案气体订购：须订2 瓶混合气，一瓶为5% O2 95%N2;另一瓶为5%CO2 90%N2。